## Slide 1: "Скульптурная резьба. Виды и особенности"
подготовил мастер проф.обучения : Киселёв А.В.
ГКОУ « Большекрутовская школа-интернат»
2026

## Slide 2
Скульптурная (объёмная) резьба — это художественно обработанная со всех сторон объёмная фигура, полностью или в основном отделённая от фона. В отличие от одностороннего изображения объекта в плоскорельефной и рельефной резьбе, в объёмной резьбе объект просматривается со всех сторон.

## Slide 3: Применение: скульптурная резьба используется для украшения интерьеров и мебели классических стилей, а также для создания современной станковой скульптуры из дерева.

## Slide 4: Виды Скульптурная резьба не имеет чётких подвидов, но выделяются направления, обусловленные культурными или историческими предпосылками. Например: Богородская резьба — узорная проработка поверхности изделия, имитирующая шкурку зверя или оперение птиц.

## Slide 5: Миниатюра — небольшие декоративные скульптуры, например нэцкэ и окимоно.

## Slide 6: Лесная резьба — резьба на стоящих высохших деревьях, как правило, вырезаются лица и фигуры людей, сказочных персонажей.

## Slide 7: Техника выполнения Некоторые этапы скульптурной резьбы:
1)Эскиз
2)Разметка заготовки с необходимым припуском на обработку.
3)Обруб основных форм.
4)Проработка рельефа и деталей скульптуры.

## Slide 8: Важно: скульптура должна максимально уложиться в масштабе заготовки, добавления, наращивания, подклейки дерева возможны только в исключительных случаях

## Slide 10: Скульптурная резьба — один из самых сложных и трудоёмких видов резьбы по дереву. Для её выполнения требуется опыт, художественное чутьё и набор различных инструментов.

## Slide 11: Материалы Для скульптурной резьбы используют мягкую древесину (липу, осину, ольху). Для архитектурно-декоративных деталей — несущих опор, столбов и других — требуются твёрдые породы. Дерево должно быть хорошо просушено, без гнили, так как в процессе резьбы это осложнит работу.

## Slide 12: Инструмент для скульптурной резьбы

## Slide 13: Для скульптурной резьбы по дереву используют различные инструменты: ножи, стамески, граверы и, в некоторых случаях, пилы
Ножи
Для скульптурной резьбы по дереву применяют специализированные ножи. Например:
Богородский нож — позволяет делать грубую резьбу (создание общей «угловатой» формы фигурки) и тонкие детали

## Slide 14: Нож «Секира»
Нож C8

## Slide 15: Стамески Для скульптурной резьбы по дереву используют, например: Скульптурную стамеску
Ударную стамеску

## Slide 16: Граверы Для скульптурной резьбы по дереву могут использоваться электрические граверы с насадками для резьбы по дереву.