## Slide 1: Простые механизмы(трубогиб) Работу выполнили: Волобуев Дмитрий Ахчилова Сание ученики 10 класса МОУ «Азовская школа-гимназия» Руководитель учитель физики Исмаилова А.С.

## Slide 2
Цель исследования:
Собрать простой механизм, проверить «золотое правило» механики и на примере трубогиба показать практическое его использование для облегчения выполняемой работы.
Задачи исследования:
Познакомиться с биографией Архимеда и Леонардо да Винчи и их изобретениями(простые механизмы)
Познакомиться с принципом работы и основными типами простых механизмов
Поиск деталей и изготовление простого механизма-трубогиб
Показать трубогиб в действии
Правила безопасности при работе с трубогибом
Методы и приемы исследования:
Поиск информации в различных источниках
Работа трубогиба

## Slide 3: История простых механизмов
Простейшие механизмы — устройства, служащие для преобразования силы. Представляют собой элементы более сложных механизмов. Некоторые из простейших механизмов появились в глубокой древности. Рычаг известен человеку с того времени, когда человек взял палку, чтобы сбить плод с дерева. И вся следующая история человечества связана с использованием рычагов.
Историкам науки известно, что древние римляне использовали рычаги для создания различных строительных и военных машин. Значительный вклад в теорию рычагов внес древнегреческий ученый и изобретатель Архимед(гений в механике). Автор многих изобретений и открытий, в том числе машины для орошения полей, винта, рычагов, блоков, военных метательных машин.
Как известно, на рубеже XV-XVI веков разносторонний гений Леонардо да Винчи(1452-1519) создал огромное количество проектов удивительных механизмов, лишь малая часть которых была воплощена в жизнь. Некоторые имели практическое назначение, другие Леонардо создавал исключительно ради собственного удовольствия. Он хотел понять принципы движения тел при применении законов механики. Одни из его механизмов имели название: «Вертикальный орнетоптер», «Подъемный кран», «Драга-землечерпалка».

## Slide 4: Архимед (287—212 до н. э.)
Высшими достижениями учёного в области физики являются научное обоснование действия рычага и открытие закона, согласно которому на всякое тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытесненной им жидкости (закон Архимеда).
Во время 2-й Пунической войны (218—201 гг. до н. э.) перешедшие на сторону Карфагена Сиракузы подверглись римской осаде. Архимед прославился активным участием в обороне города. Он создал множество боевых машин, надолго отсрочивших взятие Сиракуз.

## Slide 5: Механизмы Архимеда
Винт Архимеда
Почему Архимедов Винт до сих пор широко используется? Ещё одно устройство для подъема воды – архимедов винт. Этот механизм состоит из спирали, которая свободно вращается вокруг своей оси, внутри цилиндра, под наклоном погруженного в воду. С каждым оборотом некоторое колличество жидкости попадает на виток спирали и в результате вращения поднимается до тех пор, пока не выходит из верхней части цилиндра.

## Slide 6
Катапульта
Как работала катапульта? С древних времен люди использовали простейшие механизмы для создания оружия. Римский онагр – это боевая машина, способная метать тяжелые снаряды через вражеские стены. Как и в средне вековой катапульте, в нем толстая эластичная верёвка натягивается, а затем резко отпускается, что приводит в быстрое движение длинный деревянный рычаг, бросающий снаряд на большое расстояние.

## Slide 7: ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ (1452-1519)
Леонардо да Винчи, крупнейшая фигура итальянского Высокого Возрождения – прекрасный пример универсального человека, обладателя многоликого таланта: он был не только великим представителем искусства - живописцем, скульптором, музыкантом, писателем, но и ученым, архитектором, техником, инженером, изобретателем.
Затем Леонардо переезжает с места на место, потому что из-за войн, которые происходили на тот момент, он не мог оставаться на одном месте, ведь его могли убить.
Последние годы своей жизни он провел во Франции. 2 мая 1519 г. великий «универсальный человек», окруженный учениками, умер; похоронили его в расположенном неподалеку королевском замке Амбуаз.
За свою жизнь он сделал множество удивительных механизмов.

## Slide 8
Изобретения Леонардо Да Винчи на рубеже XV-XVII веков:
Подъемный кран
Эту машину Леонардо Да Винчи заказали для ускорения работ по выкапыванию судоходных каналов. При помощи системы колес, рычагов и противовесов этот большой вращающийся кран мог перемещать выкопанный бригадами рабочих грунт на трёх уровнях глубины.

## Slide 9
Драга- землечерпалка
Это устройство, спроектированное, для осушения болот, состояло из 2 параллельно расположенных лодок, к которым было прикреплено большое колесо с ковшами, вращаемой при помощи рукоятки. Собранный со дна ил отгружался на плот.

## Slide 10
Вертикальный орнетоптер
Этот летательный аппарат оснащен парой крыльев с поперечным размахом. Не случайно его название в переводе с греческого означает «птичье крыло». Пилот помещается в центе системы рычагов и блоков, которые трансформируют силу его рук, ног и головы в движение.

## Slide 11: Приступаем к изготовлению трубогиба своими руками

## Slide 12: Для того чтобы изготовить трубогиб самому, нужно предусмотреть наличие такого инструмента, как:
электродрель с набором сверл;
болгарки с отрезным и абразивным дисками;
молоток (кувалда);
напильник;
отвертка;
зубило;
плоскогубцы;
ключи гаечные;
ножовка по металлу;
штангенциркуль;
сварочный аппарат.

## Slide 14: Ролики
С помощью втулки, подшибника и шестеренки мы собрали 3 ролика:2 неподвижных и 1 подвижный.
Неподвижные ролики крепятся по бокам и привариваются к корпусу.
А подвижный приваривается к ходовой части корпуса, с помощью которого контролируется изгиб.
Чем ниже опускается подвижный ролик, тем больше будет радиус изгиба.

## Slide 15
Особенности гибки
Основным параметром загиба, требующим контроля, является минимальный диаметр изгиба, который зависит от внешнего Ø трубы и толщины ее стенок. Для наиболее распространенных труб минимальный диаметр изгиба составляет:
Ø 20-35 мм при толщине стенок 2 мм – 5 Ø трубы;
при толщине стенок свыше 2 мм – 3 Ø;
Ø 35-60 мм при толщине стенок свыше 2 мм – 4 Ø трубы.

## Slide 17: Винт
Теперь осталось только вырезать отверстие под винт и сделать резьбу.
Затем мы вставляем винт и получаем подвижный ролик, который будет прижимать трубу.

## Slide 18: Теперь осталось только покрасить грунтовкой и трубогиб готов

## Slide 19: Основные требования к трубогибу
Устройство должно фиксировать в неподвижном состоянии один из концов трубы на участке загиба, для того чтобы обеспечить изгиб путем простого перемещения второго конца трубы.
Трубогиб должен обеспечить изгиб по заданному Ø. Следовательно, конструкция должна содержать неподвижную деталь с закруглением нужного Ø.
На начальном этапе загиба должен быть обеспечен плотный контакт трубы с закругленным элементом и исключено ее смещение в сторону от этого элемента.
Устройство должно позволять движение свободного конца в направлении, обеспечивающем изгиб.
Наконец, естественное требование – простота в изготовлении и эксплуатации, доступность применяемых материалов.

## Slide 20: Техника безопасности
Перед использованием трубогиба необходимо провести его тщательный осмотр.
С ручек и органов управления необходимо удалить грязь и масло, во избежание соскальзывания рук во время работы.
Инструмент и труба должны быть надежно закреплены.
Должно быть обеспечено достаточное пространство вокруг трубы, т. к. она во время работы двигается.
Руки во время работы нужно держать на безопасном расстоянии от механизма.
Руки, тело и глаза должны быть защищены специальной одеждой и очками.
Запрещено производить чистку и смазку механизма трубогиба во время работы.
После окончания работ все детали механизма необходимо тщательно очистить от грязи и смазать.

## Slide 21: Заключение
Трубогиб удобен в использовании и практичен в сборке. Он поможет делать тяжелую работу быстро, качественно и легко. С его помощью можно сделать множество не только полезных, но и очень красивых изделий.Собрав готовый трубогиб, вы сможете, используя это приспособление самостоятельно изготавливать такие детали, как: дуги теплицы, столы, стулья (труба 40 х 40 х 2мм.) (потребуется сварка), декоративные заборы, беседки из металлического каркаса, ворота и множество других интересных вещей. Так как трубогиб-это приспособление предназначенное для гибки труб, как на производстве, так и в домашних условиях. Мы предлагаем трубогиб для людей, которые часто делают теплицы, ворота и просто людям, которым часто приходится работать с трубами и гнуть их.

## Slide 26: Спасибо за внимание!